## Slide 1
水道水って
ふつうの水と何がちがうんだろう？
・川などの水は飲んじゃいけないの？
・なぜ水道水が必要になったの？

## Slide 2
100年ほど前の日本では、
川の水や不衛生な井戸水などを
飲んだことによって、
→安全・安心な水を届けるために、
いまのような【水道】が全国で広まった。
病気が大流行
そのまま
ふ えい せい

## Slide 3
水道水には、雑菌が増えないように が入っている。
※法律で塩素消毒することが
決められています。
次亜塩素酸
じ あ えん そ さん
プールなどで
使われる「えんそ」

## Slide 4
ちなみに世界中で、
水道水が安全に飲める国は、
たったの
出典：国土交通省「日本の水資源の現況」令和4年度版
出典：公益財団法人日本ユニセフ協会 ＳＤＧｓCLUB
１１
カ国
196カ国

## Slide 5
水道水を
調べてみよう！
実験（次亜塩素酸の検査）
匂いを嗅いでみよう
試験薬を入れて調べてみよう
じ あ えん そ さん

## Slide 6
水道の水って
どんなふうに作られているんだろう？

## Slide 7: 出典：平成29年度水道統計
膜ろ過
2.4％
消毒のみ
17％
日本の浄水方法の割合
3.2％
かん そく
じょうすいほうほう わりあい
薬品で汚れなどを取り除く方法
愛知県（豊橋浄水場）は、この方法
豊橋市（小鷹野浄水場）の
浄水方法
詳しく説明します！
緩速ろ過
ろ過とは・・・
フィルターなどで
汚れを取り除くこと

## Slide 8: 水道水が使えるまでの流れ
ダム
水げん林
豊川
着水井
ろ過池
浄水池
ポンプ
多米配水池
高山配水池
県営豊橋浄水場
下条取水場
配水管
消毒
小鷹野浄水場
⑤ 下水道を通って
川・海へ
① 豊川から水をとる
② 浄水場で
飲料水にする
③ 高いところに
ためる
④ 水道管を通って
皆さんのところへ

## Slide 9: ステップ①：豊川から水をとる
ダム
水げん林
下条（げじょう）
取水とう
着水井
ろ過池
浄水池
ポンプ
多米配水池
高山配水池
県営豊橋浄水場
下条取水場
配水管
消毒
小鷹野浄水場

## Slide 10: 集水管のイメージ
しゅう すい かん
てい ぼう
しゅうすいかん
豊 川